Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (zwanego dalej Zamawiającym) usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej celem utrzymania w ruchu ciągłym wydzielonej Sieci Telekomunikacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego (zwanej dalej Siecią) polegających na:

  - dołączeniu głównych central telefonicznych Sieci do publicznej sieci telekomunikacyjnej PSTN;

  - świadczeniu usług ISDN PRA poprzez 20 traktów z zachowaniem aktualnego planu numerowego tj. 5520000 -5527999, 5530000 -5534999, 5540000 -5549999;

  - świadczenia usługi SIP Trunk z zachowaniem aktualnego planu numerowego tj. 5520000 -5527999, 5530000 -5534999, 5540000 -5549999;

  - zakup i instalacja licencji do Unify Session Border Controller SBC (klaster dwóch serwerów sbc1, sbc2), w ilości 400 sztuk (po 200 na każdy SBC).

- Opis aktualnej sieci telefonicznej UW zawiera załącznik A do niniejszego OPZ.

II. WYMAGANIA I OKOLICZNOŚCI ISTOTNE DLA SPORZĄDZENIA OFERTY

- Zamawiający wykorzystuje do swojej działalności dostęp do sieci publicznej wykonując połączenia telefoniczne w ruchu lokalnym, strefowym, międzystrefowym, międzynarodowym oraz do sieci komórkowych. Koszt połączeń jest rozliczany z dokładnością co do sekundy. Do ruchu wewnętrznego wykorzystywana jest infrastruktura Wydzielonej Sieci Uniwersytetu Warszawskiego.

- Zamawiający zachowuje obecny plan numerowy tj.: 5520000 -5527999, 5530000 -5534999, 5540000 -5549999. Wykonawca zapewnia przeniesienie do własnej sieci wszystkie dotychczasowe numery przydzielone i wykorzystywane przez Zamawiającego zgodnie 
z aktualnym planem numerowym, oraz z zachowaniem aktualnych rodzajów dostępu do sieci telekomunikacyjnej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach wskazanych w formularzu cenowym oraz w umowie, bez konieczności zmiany umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zależne będzie od ilości wykonanych połączeń w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie cen jednostkowych ustalonych w oparciu o ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Usługi telekomunikacyjne muszą mieć charakter publicznie dostępnych i być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz.1800).

- Wykonawca zagwarantuje dostępność usług przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, przez cały okres realizacji umowy, na poziomie nie gorszym niż 99,7% w skali roku. Niedostępność liczona jest w przypadku awarii dowolnej z usług: SIP Trunk, ISDN PRA, Łącza VPN.

- Niedostępność usługi jest liczona od czasu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego na numer telefonu lub adres email Wykonawcy podany w umowie.

- Usługi uznaje się za niedostępne w przypadku, gdy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy nastąpi przerwa w świadczeniu usług lub jest ona wykonywana poniżej wymaganego poziomu jakości. W przypadku nie wywiązania się z poziomu dostępności usługi Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi.

- Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia obsługi całości ruchu wychodzącego telefonii stacjonarnej bez opłat początkowych za inicjację połączeń. Naliczanie czasu rozpoczyna się 
w momencie odebrania połączenia przez stronę wywoływaną, a kończy się w momencie rozłączenia się którejkolwiek ze stron.

- Zakres świadczenia usług obejmuje dołączenie wszystkich jednostek Zamawiającego do publicznej sieci telekomunikacji.

- Wykonawca powinien dokonać wszelkich czynności potrzebnych do rozpoczęcia świadczenia usług telefonicznych dla Zamawiającego w pierwszym dniu obowiązywania umowy.

- Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający zrezygnuje z niektórych numerów wówczas nastąpi odpowiednia korekta wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem Cennika Usług określonego w  umowie.

- Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpi konieczność przydzielenia dodatkowych numerów dla UW, Wykonawca zobowiązuje się do przydzielenia odpowiedniej puli numerów do sieci publicznej na podstawie zamówienia Zamawiającego zgodnie z Cennikiem Usług określonego 
w umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zmian w konfiguracji usług w tym do przenoszenia zakresu numerowego (ciągłej puli numerowej max. 4 razy w  roku) Zamawiającego na podstawie zleceń o zmianę konfiguracji na koszt Wykonawcy w terminie 7 dni od zgłoszenia. Zmiany konfiguracji usług zgłaszane będą formularzem stanowiącym załącznik nr 7 do umowy.

- Wykonawca będzie naliczał koszty połączeń wg stawek z formularza cenowego.

- Wykonawca zapewni możliwość korzystania z informacji o numerach abonentów na terenie Polski.

- Wykonawca zapewni możliwość wykonywania bezpłatnych połączeń na numery alarmowe (np. 112, 997) oraz płatnych na numery informacyjne i usługowe (np. 19226).

- Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego zablokowania połączeń z numerami 
o podwyższonej płatności.

- Wykonawca zapewni obsługę, komunikację, materiały informacyjne i techniczne w języku polskim.

- Wykonawca zapewni bezpłatne przenoszenie numerów w przypadku zmiany miejsca instalacji zgłoszonej pisemnie przez Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni dołączenie abonentów do sieci telekomunikacyjnej poprzez łącze miedziane lub optyczne.

- Wykonawca zapewni świadczenie usług ISDN PRA wyłącznie za pomocą łącz komutowanych.

- Wykonawca dopełni wszelkich formalności prawnych oraz uzgodnień projektowych 
i wykonawczych z administratorami budynków na koszt własny.

- Wykonawca zapewni identyfikację numeru w pełnym formacie krajowym, dla połączeń przychodzących oraz prezentację numerów dla połączeń wychodzących dla wszystkich łącz ISDN PRA oraz SIP Trunk. W przypadku połączeń wychodzących wykonawca musi zapewnić poprawną prezentację całego zakresu numeracji Zamawiającego niezależnie od tego którym łączem ISDN PRA lub SIP Trunk połączenie jest realizowane.

- Usługa SIP Trunk ma zostać dostarczona za pośrednictwem dwóch niezależnych łączy VPN 1000BASE-LX zakończonych w dwóch węzłach Zamawiającego: Krakowskie Przedmieście 26/28 – bud. d. CIUW pok. 011 oraz Banacha 2 pok. 028. Zamawiający nie dopuszcza konieczności instalacji dodatkowych urządzeń Wykonawcy w budynkach Zamawiającego poza panelem światłowodowym.

- Usługa SIP Trunk musi być zgodna ze standardem RFC3261

- W ramach łączy VPN Wykonawca dostarczy dwie niezależne sieci IP (jedną dla każdego z łączy, przynajmniej 4 adresy IP w każdej do dyspozycji Zamawiającego)

- Łącza VPN muszą zapewniać dostęp do platformy SIP wykonawcy bez NAT.

- Łącza VPN muszą być łączami dedykowanym dla usługi SIP Trunk i nie mogą być świadczone za pośrednictwem łączy dostępowych do sieci Internet.

- Dostęp do platformy SIP Wykonawcy powinien być świadczony w sposób niezawodny 
w scenariuszu AKTYWNY – PASYWNY za pośrednictwem łącz VPN. Zamawiający musi posiadać możliwość wyboru, które z uruchomionych łącz VPN jest łączem podstawowym, a które zapasowym. W przypadku awarii jednego z łącz VPN lub serwerów SIP Zamawiającego przełączenie na łącze zapasowe musi nastąpić automatycznie.

- Usługa SIP Trunk musi pozwalać co najmniej na 240 jednoczesnych połączeń w przypadku poprawnego działania co najmniej jednego łącza VPN.

- Łącze SIP Trunk musi spełniać następujące wymagania:

  - Obsługa kodeków: G.729AB, G.722, G711 (A-law and μ-law)

  - Protokoły transportowe SIP: TCP, UDP

  - Protokół T.38

- W przypadku niedostępności lub zajętości usługi SIP Trunk Wykonawca zapewni automatyczne przelewy rozmów na łącza ISDN PRA.

- W przypadku traktów ISDN PRA 30B+D wymagane jest podłączenie do czterech central telefonicznych Wykonawcy oddzielonych  geograficznie.

- Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych przełączeń na nowe łącza i niezbędnych zmian 
w konfiguracji central telefonicznych Zamawiającego na własny koszt.

- Usługi ISDN PRA dla 20 traktów cyfrowych 30B+D będą świadczone zgodne z zaleceniami:

  - ITU-T I.431

  - Q.921

  - Q.931

- Wykonawca przedstawi co najmniej 24-godzinne testy transmisyjne BER (Bit Error Rate) dla wszystkich zamawianych traktów ISDN wykonanych certyfikowanym miernikiem PCM  przed przekazaniem ich w użytkowanie. Wymaga się bitowej stopy błędów BER nie większej niż 10-9.

- Łącza cyfrowe będą spełniać standardy jakościowe określone w normach: PN-F.TSI HN 300 247, 289,418. 419. 288 (VI.2.I:2002U).

- Wykonawca zakupi i zainstaluje licencje do Unify Session Border Controller SBC (klaster dwóch serwerów sbc1, sbc2), w ilości 400 sztuk (po 200 na każdy SBC).

- Jeśli niezbędny będzie upgrade SBC i innych elementów systemu telekomunikacyjnego VoIP do nowszej wersji Wykonawca pokryje jego koszty.

- Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczał miesięczne raporty:

  - specyfikację kosztów połączeń telefonicznych realizowanych w sieci PSTN,

  - na żądanie bilingi szczegółowe połączeń telefonicznych realizowanych w sieci PSTN.

  - wykresy obciążenia poszczególnych łączy w czasie obejmujące co najmniej maksymalne oraz średnie obciążenie z dokładnością nie gorszą niż 15 minut

- Wykonawca zapewni udostępnianie informacji o bilingach za pomocą strony www, pocztą elektroniczną lub na nośniku CD/DVD w terminie do 21 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

- Wykonawca zapewni, że przydzielone numery telefoniczne po okresie umowy mogą być przeniesione do innego operatora.

- Wykaz zamawianych traktów ISDN PRA 30B+D:

| Lp. | Relacja od | do | parametry | liczba łączy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ul. Banacha 2 Warszawa | Centrala Wykonawcy | ISDN PRA 30B+D | 8 |
| 2 | Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa | Centrala Wykonawcy | ISDN PRA 30B+D | 8 |
| 3 | Ul. Szturmowa 3 Warszawa | Centrala Wykonawcy | ISDN PRA 30B+D | 2 |
| 4 | Ul. Hoża 69 Warszawa | Centrala Wykonawcy | ISDN PRA 30B+D | 2 |

- Wykonawca zapewni techniczną pomoc związaną ze świadczeniem usług po zgłoszeniu przez Zamawiającego, obejmującą w szczególności:

- bezpłatne eliminowanie usterek i nieprawidłowości w pracy łącz, wsparcie techniczne, 
co najmniej w godzinach od 7:00 do 18:00 w dni robocze w zakresie zgłaszania awarii oraz konsultacji technicznych  dotyczących sygnalizacji oraz funkcjonowania łącz,

- bezpłatne przeglądy stanu technicznego pracy łącz,

- bezpłatne usuwanie awarii i usterek,

- możliwość zgłoszenia reklamacji.

- Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do innych usług dodatkowych określonych 
w zaproponowanej ofercie telekomunikacyjnej Wykonawcy.

- Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy, które stanowią Rozdział III SWZ.