Załącznik nr 1 SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Minimalne wymagane parametry techniczne

Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w obrębie Auli A zgodnie z wytycznymi bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii. W zakres zadania wchodzi koncepcja techniczna, dostawa, montaż, konfiguracja i implementacja systemu transmisji i prezentacji obrazu oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu  dźwięku we wskazanym obszarze.

Modernizacja systemu nagłośnienia

Sala wyposażona zostanie w 12 głośników montowanych na suficie. Każdy głośnik ma mieć niezależny tor amplifikacji sterowany z procesora audio. Rozkład i kąty propagacji głośników mają zapewnić bardzo dobrą (jednakową) słyszalność na całej powierzchni sali. Do dyspozycji wykładowcy przewidziane są 4 pojedyncze mikrofony bezprzewodowe, ręczne. Sygnał antenowy do odbiorników mikrofonów doprowadzany będzie przez aktywny spliter antenowy wykorzystujący jedną parę anten. Dodatkowo do dyspozycji wykładowcy będzie mikrofon na gęsiej szyi montowany na katedrze.

Centralnym  punktem systemu nagłośnienia będzie procesor audio wyposażony w mechanizmy eliminacji echa akustycznego (AEC). Urządzenie musi posiadać określoną ilość portów analogowych IN i OUT oraz zapewniać komunikację przez protokół DANTE (minimum 32x32 kanały). Procesor musi zapewniać możliwość sterowania przez LAN, z zewnętrznych systemów sterowania, z wykorzystaniem opisanych przez producenta protokołów komunikacyjnych.

Instalację matryc mikrofonowych

W przedniej części sali (przed podestem) zamontowane będą 2 matryce mikrofonowe przeznaczone przede wszystkim dla prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz w trybie hybrydowym. Każda matryca mikrofonowa musi mieć możliwość konfiguracji jej charakterystyki kierunkowej. Urządzenie musi zapewniać możliwość sterowania przez LAN, z zewnętrznych systemów sterowania, z wykorzystaniem opisanych przez producenta protokołów komunikacyjnych tak aby z poziomu systemu sterowania AV możliwa była np. zmiana charakterystyki kierunkowej matrycy. Zespół matryc mikrofonowych musi zapewnić bardzo dobrą słyszalność wypowiedzi wykładowcy (w obrębie podestu) niezależnie od jego pozycji względem audytorium. Sygnały z matryc mikrofonowych będą przekazywane kablem F/UTP kat 6 do procesora dźwięku i tam miksowane. Każda matryca mikrofonowa powinna posiadać możliwość zabudowy w suficie podwieszanym (panel 60cm x 60cm).

Instalacja kamer podglądowych

Planowana jest instalacja 2 kamer (podglądowych) obrotowych PTZ na przedniej ścianie sali oraz w tylnej części sali pod sufitem. Sygnał HDMI z kamer włączony będzie do systemu dystrybucji sygnałów AV. Podstawową funkcją kamer jest prowadzenie zajęć w trybie hybrydowym. Sterowanie kamerami realizowane będzie przez LAN z zewnętrznego systemu sterowania z wykorzystaniem protokołu transmisji opisanego przez producenta kamery.

System wyświetlania obrazu

Na sali zamontowane będą 2 ściany graficzne, każda złożona z 9 monitorów (3x3) wąsko ramkowych o przekątnej 55”.  Na każdej ścianie graficznej powinna być zapewniona możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazów z 2 różnych źródeł. Monitory montowane będą na dedykowanych uchwytach mocowanych do konstrukcji nośnej (wykonanie warsztatowe). Konstrukcja nośna powinna zapewniać korekcję pochyłości ściany czołowej do pionu. Na każdej ścianie graficznej obraz musi być wyświetlany w sposób niezależny. Sygnały wyświetlane na ścianach doprowadzane będą z systemu dystrybucji sygnałów AV.  Sterowanie ścianami graficznymi realizowane będzie przez LAN z zewnętrznego systemu sterowania z wykorzystaniem protokołu transmisji opisanego przez producenta monitorów. Dodatkowym elementem systemu będzie monitor MIRA instalowany na ścianie frontowej sali (monitor posiadany przez Zamawiającego).

System dystrybucji sygnałów AV

Transmisja i przełączanie sygnałów realizowane będzie w oparciu o technologię  streamingu (AV over IP).  System dystrybucji sygnałów AV powinien bazować na standardowej infrastrukturze sieciowej (1G Ethernet) i powinien umożliwiać dystrybucję bez zauważalnych opóźnień sygnału o jakości min. 4K60, 4:4:4. System powinien gwarantować najwyższe możliwe bezpieczeństwo, w tym uwierzytelnianie zgodnie z protokołem 802.1X. Każdy składnik sygnału AV czyli wizja (HDMI), audio oraz USB powinny być transmitowane w systemie jako niezależne „streamy”. System powinien zapewniać ich niezależne przełączanie. System dystrybucji sygnałów AV powinien obejmować swoim zakresem:

•	Gniazda HDMI oraz USB-C na katedrze

•	Gniazdo HDMI na mównicy

•	Gniazda monitorów podglądowych na katedrze

•	Komputer stacjonarny w katedrze wykładowcy (w posiadaniu przez Zamawiającego)

•	Boczne panele przyłączeniowe zlokalizowane po obydwu stronach podestu

•	Kamery obrotowe PTZ

•	Ściany graficzne

•	Monitor w korytarzu przed salą wykładową

•	Encoder przekazujący sygnał do Internetu

•	Monitor MIRA posiadany przez Zamawiającego a wchodzący w skład systemu AV na sali

Sterowanie systemem dystrybucji sygnałów AV realizowane będzie przez LAN z systemu sterowania AV. Z racji, że system dystrybucji sygnałów AV jest jednym z najważniejszych systemów AV na sali, dla zapewnienia jego bezkonfliktowej pracy wymagane jest, aby pochodził od tego samego producenta co system sterowania AV.

System informacji zewnętrznej

Przewidziane zostały 2 metody transmisji wybranych sygnałów na zewnątrz Sali:

•	Monitor 65” montowany na ścianie, na korytarzu przed salą. Sygnał do monitora doprowadzany będzie z systemu dystrybucji sygnałów AV. Sterowanie monitora realizowane będzie z systemu sterowania AV. Należy zapewnić niezbędne elementy do podłączenia

•	„Stream” wybranego sygnału do Internetu. Należy zapewnić niezbędne elementy zapewniające transmisję sygnału do Internetu jak i podłączenie do pozostałej części systemu

Integracja z posiadanym przez Zamawiającego monitorem MIRA.

W skład systemu AV wchodził będzie monitor dotykowy MIRA będący w posiadaniu Zamawiającego, który powinien być w pełni zintegrowany z systemem AV na sali. Monitor wyposażony jest w dedykowany komputer OPS.

Sygnał wyjściowy HDMI z monitora powinien być wyprowadzony do systemu dystrybucji AV. Monitor często będzie wykorzystywany do połączeń wideokonferencyjnych dlatego do komputera OPS powinny być doprowadzone sygnały audio i HDMI z systemu dystrybucji sygnałów AV. System AV powinien zapewniać możliwość korzystania z monitora w sposób dotykowy w 3 wariantach:

•	Z wykorzystaniem komputera OPS

•	Z wykorzystaniem komputera stacjonarnego w katedrze

•	Z wykorzystaniem komputera (notebook) przyłączonego do gniazd sygnałowych na katedrze

W każdym z tych wariantów powinna być też zapewniona możliwość połączeń wideokonferencyjnych z wykorzystaniem sygnałów audio i HDMI z systemu dystrybucji sygnałów AV.

Wsparcie połączeń wideokonferencyjnych przy wykorzystaniu podstawowych programów typu:

•	ZOOM

•	MS TEAMS

•	GOOGLE MEET

Dla zapewnienia optymalnego wykorzystania wyposażenia sali system dystrybucji sygnałów AV powinien obejmować doprowadzenie wybranych sygnałów audio oraz wizyjnego do komputerów, z których będzie mogło być realizowane połączenie wideokonferencyjne:

•	Złącze na katedrze – przyłączenie komputera przenośnego

•	Stacjonarny komputer w katedrze

•	Komputer OPS w monitorze MIRA

Do każdego z tych punktów sygnały audio i wizyjny powinny być doprowadzone w postaci pojedynczego złącza USB-A 3.0. Wybór sygnału audio i wizyjnego przeznaczonego do wideokonferencji realizowany będzie z systemu sterowania AV.

System sterowania AV

Głównym elementem systemu sterowania AV będzie jednostka centralna montowana w szafie technicznej. Sterowane urządzenia systemu AV komunikują się z jednostką centralną odpowiednio przez porty: LAN, RS-232/485 oraz przez porty wewnętrznej magistrali komunikacyjnej systemu sterowania.

Jako podstawowy interfejs użytkownika przewidziano kablowy, sterujący panel dotykowy 7” ustawiany na katedrze wykładowcy. Panel komunikuje się z jednostką centralną przez sieć LAN. Tą drogą realizowane jest też zasilanie panelu (PoE). Panel dotykowy wyposażony będzie w interaktywny interfejs graficzny pozwalający na intuicyjną obsługę systemu.

Dodatkowym interfejsem systemu sterowania będzie dedykowane oprogramowania zainstalowane na komputerze stacjonarnym umożliwiające sterowanie z poziomu komputera, ale z wykorzystaniem menu takiego samego jak na panelu dotykowym.

Wymagania dodatkowe

Wszystkie dostarczane urządzenia AV powinny charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wyszczególnione w poniższym zestawieniu.

Podczas wizji lokalnej należy dokonać pomiarów mebli wskazanych w zadaniu. W biurku należy przewidzieć 2 panele przyłączeniowe każdy wyposażony w złącza 1xHDMI, 1xUSB-A (ver 3.0), 1xMiniJack 3.5mm, 1x230V oraz 2xRJ45. Ponadto w biurku czteroosobowym należy przewidzieć 2 monitory podglądowe wraz z elementami niezbędnymi do podpięcia z pozostałą częścią systemu. Dodatkowo mównica powinna zostać wyposażona w mikrofon typu „gęsia szyja” wraz z elementami niezbędnymi do podpięcia systemu. Meble w wykonaniu warsztatowym, w nawiązaniu do materiałów i kolorystyki istniejącej zabudowy meblowej w Sali.

Zestawienie obejmuje wykaz wszystkich głównych urządzeń AV zawartych w specyfikacji technicznej wraz z  opisem wymaganych minimalnych parametrów technicznych, które powinny być spełnione przez sprzęt oferowany i instalowany przez Wykonawcę. Elementy dodatkowe niezbędne do zapewnienia działania systemu Wykonawca powinien oszacować we własnym zakresie.

Wymagana Koncepcja

Wymagania w zakresie wykonania koncepcji rozwiązania technicznego.

Koncepcja musi zawierać co najmniej:

- Stronę tytułową z wyszczególnieniem co najmniej:

nazwy i danych firmy wykonującej koncepcję, stadium koncepcji,

tytułu koncepcji,

adres obiektu,

danych Zamawiającego,

danych wykonującego koncepcję,

branży, której dotyczy koncepcja,

daty i miejsca wykonania;

- Rozwiązanie techniczne łącznie z zabudową meblową potwierdzające wymaganą w SWZ funkcjonalność rozwiązania wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych.

- Klauzulę o kompletności koncepcji ze względu na wymagania Zamawiającego oraz założenia wymagane do sporządzenia właściwej dokumentacji projektowej;

- Określenie niezbędnych definicji użytych w koncepcji;

- Opis techniczny i funkcjonalny rozwiązań przyjętych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Zamówienia w zakresie poszczególnych elementów Przedmiotu Zamówienia;

- Schematy blokowe i ideowe instalacji;

- Rzuty części obiektów z rozmieszczonymi elementami systemów.

TABELA – Minimalne wymagane parametry techniczne

| L.p. | Nazwa pozycji | Wymagane minimalne parametry Infrastruktury teleinformatycznej w obrębie Auli A | Minimalna ilość elementów w zadaniu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrofon - Sufitowa matryca mikrofonowa | Sufitowa matryca mikrofonowa 60cm: Mikrofon sufitowy z możliwością zabudowy w suficie podwieszanym (panel 60cm X 60cm). Mikrofon powinien być koloru białego. Mikrofon musi mieć możliwość kierowania niezależną wiązką na mówców (minimum 1 wiązka). Skupienie wiązki powinno być możliwie duże (przynajmniej 35 stopni). Wymagane funkcje mikrofonu: • Mikrofon powinien umożliwiać systemową zabudowę w suficie podwieszanym (typ kasetonowy lub stały) lub na ścianie. • Mikrofon wyposażony w kierunkowe wiązki mikrofonowe, przechwytujące mowę poszczególnych mówców i przekazując sygnał audio. • Mikrofon dysponujący co najmniej jedną wiązką konfigurowalną. • Mikrofon umożliwiający dostosowanie wiązek mikrofonowych w zależności od powierzchni, z której ma przechwytywać dźwięk, w co najmniej trzech wielkościach. • Mikrofon wyposażony w technologię nieustannie dostosowującą kierunki wiązek w czasie rzeczywistym, w celu zapewnienia najlepszego dźwięku. • Mikrofon wysyłający sygnał każdej wiązki oddzielnym kanałem lub jednym wspólnym, ze zmiksowanym sygnałem. • Mikrofon konfigurowalny przy użyciu komputera, bez dodatkowo płatnych programów. • Oprogramowanie konfiguracyjne umożliwiające swobodne kierowanie wiązki mikrofonowej. • Mikrofon umożliwiający przesyłanie sygnału audio poprzez protokół Dante ™. • Mikrofon umożliwiający sterowanie poprzez systemy sterowania firm trzecich. • Mikrofon posiadający deklarację zgodności wystawioną przez Producenta tego mikrofonu. • Mikrofon pozwalający na zasilanie poprzez PoE. • Transmisja sygnałów audio, zasilanie oraz sterowanie matrycą mikrofonową możliwe przy wykorzystaniu pojedynczego kabla sieciowego (LAN). • Mikrofon z wbudowany mikser automatyczny. • Mikrofon z funkcją automatycznej lokalizacji źródła (w trakcie konfiguracji) – naprowadzanie. • Mikrofon z automatyczną kontrolę wzmocnienia. • Mikrofon ze wskaźnikiem LEDowy informujący o stanie urządzenia. | 2 |
| 2 | Procesor audio | Procesor audio: • Min. 12 wejść mikrofonowo liniowych • Min. 8 wyjść audio • 32 x 32 kanały cyfrowej sieci audio za pośrednictwem protokołu Dante z obsługą AES67 • Złącza sterujące: Port RS-232. Port Gigabit Ethernet Min. 4 pin GPIO • Tworzenie toru audio o dowolnej konfiguracji • Niezależna pracy poszczególnych części systemu dźwiękowego, zbudowanego w oprogramowaniu procesora • Odpowiedź częstotliwościowa 20Hz do 20kHz, +4dBu: 0,25dB/-0,5dB • Zniekształcenia nieliniowe THD+N (22 Hz to 22kHz) 0dB wzmocnienia +4dBu na wejściu: <0,006% 54 dB wzmocnienia, -50dBu na wejściu: <0,040% • Zakres dynamiki (22Hz – 22 kHz, 0dB wzmocnienia): >108dB • Impedancja wejściowa: 8kOhm • Impedancja wyjściowa 207Ohm • Maksymalny poziom na wejściu: +24dBu • Maksymalny poziom na wyjściu, do wyboru: +24dBu, +18dBu, +12dBu, +6dBu, 0dBu, -31dBu • Zakres wzmocnienia na wejściu: od 0 do 66dB, skok co 6 dB • Przesłuchy międzykanałowe przy 1kHz: 0dB wzmocnienia, +4dBu na wejściu: <-85dB 54dB wzmocnienia, -50dBu kHzna wejściu: <-75dB • Częstotliwość próbkowania: 48kHz • Konwersja analog-cyfra, cyfra-analog: 24bit • Zużycie mocy (100-2140V, 50/60Hz): maksymalnie 35W | 1 |
| 3 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego: • Zestaw umożliwiający współprace ze wszystkimi niezbędnymi elementami systemu audio, w celu zapewnienia wysokiej jakości przetwarzanego w systemie sygnału audio. • Wymagane funkcje zestawu mikrofonowego: • Dźwięk cyfrowy 24-bitowy • Wyposażony w jednokanałowy odbiornik, ręczny nadajnik, anteny, akcesoria do montażu w rack oraz komplet baterii • Zakres przestrajania częstotliwości transmisyjnej nadajników i odbiorników: > 40 MHz • Skok przestrajania częstotliwości transmisyjnej : ≤ 25 kHz • Pasmo przenoszenia sygnału audio: 80 - 18 000 Hz • Poziom zniekształceń nieliniowych THD: ≤ 1 % ( 1 kHz) • Stosunek sygnał/szum: ≥ 110 dB(A) • Minimalny zakres temperatur pracy: -10° do +50° C Wymagane funkcje splitera antenowego: • Zakres częstotliwości transmisyjnych: UHF 470 - 694 MHz • Liniowość IIP3: > 25 dBm • Ilość wejść sygnałowych w.cz. 2 – dla systemu z odbiorem różnicowym • Ilość wyjść sygnałowych w.cz. ≥ 4 pary - dla podłączenia nie mniej niż 4 odbiorników z systemu odbioru różnicowego • Wzmocnienie: 0 dB (± 1 dB) • Typ złącza antenowych: BNC • Rodzaj obudowy: metalowa, montowalna w panel 1U, 19” • Wyposażenie: uchwyt montażowy rack 19” | 4 |
| 4 | Jednostka centralna systemu sterowania | Jednostka centralna systemu sterowania Natywny BACnet/IP Zakres temperatury otoczenia: 0 °C – 40 °C Rozpraszanie ciepła max: 28 BTU/godz Ilość równolegle działających programów użytkownika: 10 Ilość wspieranych obiektów BACnet: 500 Pamięć RAM: 256 MB Pamięć FLASH: Wbudowane: 4 GB, karty pamięci do 32 GB Komunikacja przez: Ethernet, USB, RS-232/422/485, IR/Serial, protokół własny producenta Złącza: I/O, RELAYS, USB, NET, COM, IR/SERIAL, LAN Uwierzytelnianie przez standard 802.1x Natywny BACnet/IP Zakres temperatury otoczenia: 0 °C – 40 °C Rozpraszanie ciepła max: 28 BTU/godz Ilość równolegle działających programów użytkownika: 10 Ilość wspieranych obiektów BACnet: 500 Pamięć RAM: 256 MB Pamięć FLASH: Wbudowane: 4 GB, karty pamięci do 32 GB Komunikacja przez: Ethernet, USB, RS-232/422/485, IR/Serial, protokół własny producenta Złącza: I/O, RELAYS, USB, NET, COM, IR/SERIAL, LAN Uwierzytelnianie przez standard 802.1x Panel sterujący - dotykowy Natywny BACnet/IP Zakres temperatury otoczenia: 0 °C – 40 °C Rozpraszanie ciepła max: 28 BTU/godz Ilość równolegle działających programów użytkownika: 10 Ilość wspieranych obiektów BACnet: 500 Pamięć RAM: 256 MB Pamięć FLASH: Wbudowane: 4 GB, karty pamięci do 32 GB Komunikacja przez: Ethernet, USB, RS-232/422/485, IR/Serial, protokół własny producenta Złącza: I/O, RELAYS, USB, NET, COM, IR/SERIAL, LAN Uwierzytelnianie przez standard 802.1x | 1 |
| 5 | Panel dotykowy 7" | Panel sterujący - dotykowy Rozmiar: 7" (przekatna 178 mm) Rozdzielczość ekranu: 1280x800 Rodzaj panelu dotykowego: Pojemnościowy Multidotyk: 5-punktowy Jasność: 350 cd/m2 Kontrast: 850:1 Katy widzenia: +/- 80o poziomy, +/- 80o pionowy Wbudowany czujnik zbliżeniowy Wbudowany mikrofon, głośniki, WIFI oraz bluetooth Kontrola za pomocą bluetooth (bez dotyku) Wbudowana możliwość przeglądania stron internetowych oraz streamowania Możliwość zmiany wirtualnych przycisków oraz konfiguracji przez HTML5 Wspierane oprogramowanie wideokonferencji Microsoft Teams Rozpoznawanie komend głosowych (przy dostępie do Internetu) Scentralizowany system zarządzania przez aplikację chmurową (cloud) Zasilanie poprzez zasilacz DC lub PoE+ za pomocą switch’a Uwierzytelnianie przez standard 802.1x | 1 |
| 6 | Zestaw głośników sufitowych | Zestaw głośnikowy sufitowy Głośnik wyposażony w obudowę umożlwiającą zawieszenie głośnika pod sufitem. Obudowa musi być w kolorze białym. Wymagane funkcje głośnika: Powinien posiadać skuteczność systemu: nie mniejsza niż 88dB (dla 1m/1W) Powinien posiadać pasmo przenoszenia dźwięku ( -3 dB): co najmniej 80 Hz -20kHz Powinien posiadać nominalny kąt pokrycia: 90 stopni Powinien posiadać nominalny maksymalny SPL minimum 105 dB Powinien posiadać moc nominalną: 60 W Powinien posiadać impedancja nominalną: 6 omów Powinien posiadać odczepy transformatora: 70 V 60W / 30W / 15W / 7.5W / OFF 100 V 60W / 30W / 15W / OFF Powinien posiadać przetworniki niskich częstotliwości: co najmniej165 mm (6,5") | 12 |
| 7 | Szafa techniczna | Szafa techniczna: Szafa RACK przeznaczona do instalowania urządzeń teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w standardzie 19". Wymagane funkcje szafy: Pełny wymiar szafy RACK 19’’ 42U, drzwi frontowe przeszklone (szyba ciemna). Umożliwienie montaż urządzeń w standardzie rack 19" bezpośrednio do szyn rackowych. W zestawie należy zawrzeć półkę oraz listwa zasilająca wraz z niezbędnym akcesoriami do montażu. | 1 |
| 8 | Switch sieciowy | Switch sieciowy: Typ przełącznika - Zarządzany Przełącznik wielowarstwowy - L3 Zarządzanie przez stronę www - Tak Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet - 24 Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ - Gigabit Ethernet (10/100/1000) Ilość portów Gigabit Ethernet - 24 Port konsoli - RJ-45 Technologia okablowania Copper Ethernet - 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T Obsługiwane typy kabli - Cat5,Cat5e,Cat6,Cat6a Dublowanie portów - Tak Ilość interfejsów IP – 256 Szyfrowanie / bezpieczeństwo - 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS Obsługuje SSH/SSL - Tak Obsługa Multicast - Tak Napięcie zasilania - 230 V Obsługa PoE - Tak Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów - 16 Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port - 60 W Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu - 185 W | 1 |
| 9 | Interfejs USB-C do HDMI | Interfejs USB-C do HDMI Urządzenie musi konwertować przesyłany sygnał wideo z interfejsu USB-C na HDMI z maksymalną rozdzielczością 4K. Musi posiadać następujące parametry: Najwyższa wspierana rozdzielczość: 4K/60 @ 4:4:4 przy szybkości transmisji danych do 18 Gbps Wejście USB-C i wyjście HDMI Moc zasilania dla aktywnych kabli HDMI: 1.1 W (maks) Wskaźniki LED uruchomienia, przesyłu sygnału i zasilania Przesyła informacje EDID z wyświetlacza HDMI do źródła Wsparcie ochrony przed kopiowaniem HDCP 2.3 i 1.4 Moc dostarczona po USB-C do źródła: do 60 W Pobór mocy: 65,8 W Chłodzenie konwekcyjne Rozpraszanie ciepła: 30,7 BTU/godz | 2 |
| 10 | Konwerter audio DANTE | Konwerter audio DANTE Urządzenie musi konwertować cyfrowy dźwięk przesyłany protokołem DANTE na analogowy dźwięk o wyjściu symetrycznym w celu podłączania urządzeń audio. Musi posiadać następujące parametry: Złącza: 1 x RJ-45, 2 x XLR (3 pin) Zakres dynamiki: >100 dB Stosunek S/N: >100 dB Częstotliwości próbkowania: 44,1/48/96 kHz, 24-bit Regulowany poziom sygnału: +18/+4/0 dBu, 0/-10 dBV Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż: 20 – 20 000 Hz Zniekształcenia nieliniowe THD mniejsze niż: < 0.01% Zasilany po PoE | 2 |
| 11 | Monitor | Monitor: Rozmiar przekątnej: 55 Rozdzielczość: 1920x1080 (Full HD) Rozstaw pikseli (mm): 0.63mm x 0.63 Aktywny obszar wyświetlania (mm): 1209.6 * 680.4 mm Współczynnik kontrastu: 1200:1 Czas odpowiedzi: 8ms Kolory wyświetlacza: 8 bit - 16.7M Godzina pracy: 24/7 Dynamiczny C/R: 500,000:1 Częstotliwość skanowania H: 65kHz ~ 70kHz Częstotliwość skanowania V: 47Hz ~ 63Hz Maksymalna częstotliwość pikseli: 77MHz External Control: RS232C(in/out), RJ45 Wejścia : RGB: DVI-D, Display Port 1.2 Video: HDMI 2.0 (2) HDCP: HDCP 2.2 Audio: Stereo mini Jack USB: Only F/W upgrade Wyjścia : RGB: DP1.2(Loop-out) Audio: Stereo mini Jack Zasilanie: Typ zasilacza: wewnętrzny, AC 100 - 240 V, 50/60 Hz Pobór energii: Maks. [W/h]: 250 BTU (maks.): 921.0 Tryb uśpienia: mniej niż 0.5W Tryb wyłączenia: mniej niż 0.5W Wymiary (mm) – można zamienić na cm: 1211.5 x 682.3 x 70 Waga (kg) 19,4kg Standard VESA: 600x400(mm) Szerokość ramki: 0,9(mm) Kluczowe cechy: Ekstremalnie wąska ramka Cechy szczególne: ACM Support(Advanced Color Management), Auto Source Switching & Recovery, Haze 28%, Temperature Sensor, RS232C/RJ45 MDC,Plug and Play (DDC2B), Video Wall(15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(10x10), Pivot Display, Image Rotation, Button Lock, DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting UHD Resolution, HDCP support), Smart F/W update, Clock Battery(168hrs Clock Keeping) IP5X tested, EMC Class A Certyfikat: Bezpieczeństwo: UL (USA) : UL 60950-1 CSA (Canada) : CSA C22.2 No. 60950-1 TUV (Germany) : EN60950-1 NEMKO (Norway) : EN60950-1 KC (Korea) : K60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore) : IEC60950-1 GOST (Russia) : IEC60950-1, EN55022 SIQ (Slovenia) : IEC60950-1, EN55022 PCBC (Poland) : IEC60590-1, EN55022 NOM (Mexico) : NOM-019-SCFI-1993 IRAM (Argentina) :IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia) : IEC60950-1 EMC: FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class A CE (Europe) EN55022, EN55024 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 KCC (Korea) :KN32, KN35 BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Australia) : AS/NZS CISPR32:2015 CCC(China): GB9254-2008, GB17625.1-2012 Odtwarzacz multimedialny: Signage player box | 18 |
| 12 | Kamera | Kamera obrotowa PTZ Przetwornik obrazu: Exmor CMOS 1/2,8 Efektywna liczba pikseli 2,1 megapiksela Standardy sygnału: 1080/59,94p,50p,29,97p,25p 1080/59,94i,50i 720/59,94p,50p,29,97p,25p Minimalne natężenie oświetlenia: 1,4 lx (50 IRE, F1,6, 30 kl/s) Stosunek sygnał/szum:50dB System szybkości migawki 1/1 do 1/10000 s (50Hz system) Kontrola ekspozycji: automatyczna, ręczna, priorytetowa Balans bieli automatyczny, wewnątrz, na zewnątrz, za jednym naciśnięciem Zoom optyczny 30x Zoom cyfrowy 12x System ustawiania ostrości Auto/Ręczny Oglądanie w poziomie Kąt widzenia w poziomie: 65 stopni (szeroki) Długość ogniskowa f=4,3 mm (szerokość) do 129 mm (tele) F1.6 do 4.7 Pan/Tilt Kąt Pan: ±170 ° Tilt: +90°/-20° Prędkość obrotu/Tilt Obrót 100°/s Pochylenie 90°/s Liczba presetów (zaprogramowanych pozycji) - 16 Automatyczny filtr podczerwieni: tak Stabilizacja obrazu: tak Poszerzenie zakresu dynamiki; WIDE-D Sygnał wyjściowy: HDMI Interfejsy sterowania: RS-232/RS-422/RJ-45 | 2 |
| 13 | Monitor Digital Signage | Monitor Digital Signage Długość przekątnej ekranu 65 " Rozdzielczość: 3840x2160 (4K UHD) Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.) 1428.48 x 803.52 mm Rozmiar piksela: 0,372 x 0,372 Jasność 500 nit Współczynnik kontrastu (typowy) 4000:1 Typ podświetlenia LED Edge-LED BLU Paleta barw 92 % Zasięg skanowania w poziomie 30 - 81 kHz Zasięg skanowania (długość) 48 - 75 Hz Kolory wyświetlacza 16.78 millionów kolorów Kąt widzenia (poziomy) 178 ° Kąt widzenia (pionowy) 178 ° Czas odpowiedzi (G-to-G) 8 ms Wejścia: 1xDP 1.2, 2xHDMI 2.0, 2xUSB 2.0, Audio MiniJack Sterowanie zewnętrzne: RS-232C (in/out) przez MiniJack, RJ-45 Wymiary: 1454 x 831 x 46 mm Waga: 24.9 kg VESA: 400 x 400 mm | 1 |
| 14 | Encoder / decoder | Encoder / decoder Wbudowany skaler wideo Opóźnienie dla sygnału wideo 60 fps: <1 klatka Głębia koloru: ≥12 bit Zabezpieczenie przed kopiowaniem: HDCP 2.2 Maksymalna rozdzielczość: 4096x2160 DCI 4K Wejścia/wyjścia wideo: HDMI Wejścia/wyjścia audio: HDMI, analog stereo Sterowanie podłączonym wyświetlaczem: RS-232, IR Bitrate: od 100 do 990 Mbps Możliwość przełączania między funkcją encoder/decoder przez system sterujący Możliwość downmixingu wielokanałowego sygnału audio 7.1 do stereo Zasilanie poprzez zasilacz DC lub PoE++ za pomocą switch’a | 16 |
| 15 | Encoder | Encoder • Maksymalna rozdzielczość: 4096x2160 DCI 4K • Opóźnienie dla sygnału wideo 60 fps: <1 klatka • Głębia koloru: ≥12 bit • Zabezpieczenie przed kopiowaniem: HDCP 2.2 • Wejścia/wyjścia wideo: HDMI (kompatybilny z dual-mode DP oraz DVI) • Wejścia/wyjścia audio: HDMI, analog stereo • Bitrate: od 100 do 950 Mbps • Możliwość generowania sygnału testowego skonfigurowanego przez użytkownika • Encoder wspiera embedding dźwięku stereo do wejścia HDMI • Zasilanie poprzez zasilacz DC lub PoE++ za pomocą switch’a | 9 |
| 16 | Dodatkowe akcesoria i elementy niezbędne do działania urządzenia | Enkodery, dekodery, wzmacniacze, playery, konwertery, hub usb, grabery, obudowy, inne niezbędne akcesoria i elementy. Uchwyty i zawiesia, złącza, przyłącza, maskownice, kable krosowe i magistralowe Okablowanie Wszelkie elementy i akcesoria tj.: elementy łączeniowe, patchcordy, uchwyty i materiały montażowe, łączniki, media konwertery, maskownice, playery, wzmacniacze sygnału, hub’y itp. a także inne niewyspecyfikowane w niniejszym przedmiocie zamówienia a niezbędne do osiągnięcia wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności muszą być zapewnione przez Wykonawcę w ramach oferowanej przez Wykonawcę ceny za usługę w Formularzu oferty w ust.1. | odpowiednia ilość zapewniająca funkcjonalność i prawidłową pracę urządzeń |
| 17 | Meble | Meble Biurko 4 osobowe (katedra) • Szerokość min. 400 cm • Konstrukcja wykonana z płyty meblowej min 18 mm • Blat wykonany z płyty meblowej min 36 mm • Otwory pod przyłącza AV i gniazda zasilające wykonane metodą frezowania Mównica Szafka techniczna zabudowa płytą meblową Ostateczne parametry wielkościowe i rodzajowe do ustalenia podczas wizji lokalnej. Wykonanie warsztatowe Ilości poszczególnych elementów według specyfikacji Oferenta w celu spełnienia wymagań SWZ | 1 kpl |
| 18 | Mikrofon typu „gęsia szyja” | Mikrofon typu gęsia szyja Mikrofon typu gęsia szyja musi posiadać wejście symetryczne audio pozwalające na stosowanie długich przewodów przyłączeniowych oraz posiadać element antywstrząsowy oddzielający kapsułkę mikrofonową od powierzchni montażowej. Musi posiadać następujące parametry: Długość gęsiej szyi nie mniejsza niż: 30 cm Dołączony przedwzmacniacz XLR Typ mikrofonu: Pojemnościowy Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna Pasmo przenoszenia nie gorsze niż: 50 Hz – 17 kHz Zakres dynamiki nie mniejszy niż: 96,2 dB (obciążenie 1 kΩ przy częstotliwości 1kHz) Czułość mikrofonu nie gorsza niż: 21,1 mV/Pa | 1 |
| 19 | Prace i usługi | Prace Prace instalacyjne w tym kablowe Prace uruchomieniowe i programowanie Szkolenia | 1 kpl |