| Lp. | Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowanego urządzenia (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sprzedaż i dostarczenie mikroskopów polaryzacyjnych do światła przechodzącego i odbitego, do celów dydaktycznych i naukowych, wraz z adaptacją istniejącego zaplecza dydaktycznej pracowni mikroskopowej, |
| Producent …………………………………………………………..………………………………………………………………..……………… (Należy podać) Model ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji: …………………………………………………………………..(nie wcześniej niż 2022) |
| A | Zakup 9 sztuk mikroskopów polaryzacyjnych do obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym |
|  | Korpus mikroskopu | Zapewniający: obserwację za pośrednictwem ergonomicznej, dwuocznej nasadki okularowej, z możliwością regulacji pozycji regulację ostrości za pomocą śruby makrometrycznej i mikrometrycznej, zamontowanych po obu stronach statywu mikroskopu, i dokładności śruby mikrometrycznej nie mniejszej niż 3,0 µm obracanie preparatu mikroskopowego w zakresie 360°, za pomocą manualnego stolika z systemem zapadkowym typu „clickstop” i hamulcem blokującym położenie obrotowe, a także grawerowaną podziałką obrotu, w odstępach nie mniejszych niż co 1 stopień obserwację w świetle przechodzącym – spolaryzowanym liniowo oraz przy skrzyżowanych polaryzatorach, dzięki obecności polaryzatora, umieszczonego pomiędzy źródłem światła i obserwowanym preparatem mikroskopowym, oraz analizatora, umieszczonego pomiędzy obserwowanym preparatem i okularem obserwację w świetle odbitym – spolaryzowanym liniowo oraz przy skrzyżowanych polaryzatorach, dzięki obecności polaryzatora, umieszczonego pomiędzy źródłem światła i obserwowanym preparatem mikroskopowym, oraz analizatora, umieszczonego pomiędzy obserwowanym preparatem i okularem badania konoskopowe, w świetle przechodzącym, dzięki obecności soczewki Bertranda zmianę rzędu obserwowanych barw interferencyjnych, w świetle przechodzącym, dzięki obecności demontowalnego klina kompensacyjnego – ćwierćfalówki, gipsówki lub obydwu zmianę obserwowanej barwy, w świetle odbitym, dzięki obecności nie mniej niż jednego filtra barwnego – UWAGA, ten parametr jest kryterium oceny ofert | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| 2. | Oświetlacz światła przechodzącego | Zapewniający: możliwością regulacji natężenia oświetlenia | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| 3. Oświetlacz światła odbitego | Zapewniający: możliwością regulacji natężenia oświetlenia | ………………. Spełnia/Nie spełnia |  |
| 4. | Obiektyw rewolwerowy co najmniej czteropozycyjny | Wyposażony, co najmniej, w obiektywy – UWAGA, ten parametr jest kryterium oceny ofert!: obiektyw o powiększeniu w zakresie 4-5x, aperturze numerycznej (NA) w zakresie 0,09-0,11, odległości roboczej (WD) w zakresie 25,00-30,00 mm, dedykowany do obserwacji w świetle spolaryzowanym, o niskim naprężeniu i klasie nie gorszej niż planachromatyczna obiektyw o powiększeniu w zakresie 10-12x, aperturze numerycznej (NA) w zakresie 0,22-0,25 mm, odległości roboczej (WD) w zakresie 7,00-8,00 mm, dedykowany do obserwacji w świetle spolaryzowanym, o niskim naprężeniu i klasie nie gorszej niż planachromatyczna obiektyw o powiększeniu w zakresie 40-65x, aperturze numerycznej (NA) w zakresie 0,6-0,7, odległości roboczej (WD) w zakresie 0,30-0,65 mm, dedykowany do obserwacji w świetle spolaryzowanym, o niskim naprężeniu i klasie nie gorszej niż planachromatyczna | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| 5. | Gwarancja – UWAGA, ten parametr jest kryterium oceny ofert!: | Na minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru (nieobejmująca części zużywających się naturalnie) | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| B | Rozbudowa aktualnie posiadanego mikroskopu polaryzacyjnego Leica DM750 P o następujące podzespoły lub funkcje – UWAGA w tym punkcie Zamawiający dopuszcza dostawę urządzeń/akcesoriów pokazowych (tzw. demonstracyjnych) lub używanych, w pełni sprawnych i objętych gwarancją |
| 1. | Oświetlacz światła odbitego | Zapewniający: możliwością regulacji natężenia oświetlenia | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| 2. | Zestaw soczewek i filtrów światła odbitego | Zawierający: polaryzator, umieszczony pomiędzy źródłem światła i obserwowanym preparatem mikroskopowym analizator, umieszczony pomiędzy obserwowanym preparatem mikroskopowym i okularem nie mniej niż jeden filtr barwny | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| 3. | Zestaw dodatkowych obiektywów, dedykowanych do obserwacji w świetle spolaryzowanym, o niskim naprężeniu i klasie nie gorszej niż planachromatyczna | Zawierający: obiektyw o powiększeniu w zakresie 10-12x, aperturze numerycznej (NA) w zakresie 0,22-0,25 mm i odległości roboczej (WD) w zakresie 7,00-8,00 mm obiektyw o powiększeniu w zakresie 40-65x, aperturze numerycznej (NA) w zakresie 0,6-0,7 i odległości roboczej (WD) w zakresie 0,30-0,65 mm | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| 4. | Gwarancja | Na minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru (nieobejmująca części zużywających się naturalnie) | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| C | Kamera mikroskopowa do jednego z mikroskopów oraz wielofunkcyjne, optyczne urządzenie umożliwiające wyświetlanie obrazu grupie słuchaczy – UWAGA w tym punkcie Zamawiający dopuszcza dostawę urządzenia pokazowego (tzw. demonstracyjnego) lub używanego, w pełni sprawnego i objętego gwarancją |
| 1. | Kamera mikroskopowa o rozdzielczości nie mniejszej niż 5 MPix (2592 x 1944) | Zapewniającą: czas ekspozycji 1 ms – 500 ms rejestrację obrazu spod mikroskopu w trybie na żywo, dzięki zamontowaniu kamery pomiędzy tubusem, a korpusem mikroskopu, lub połączeniu kamery z mikroskopem za pomocą nasadki trinokularowej możliwość podłączenia do komputera, rzutnika lub innego urządzenia multimedialnego za pomocą kabla USB2 (tryb PC), kabla HDMI (tryb HD) i WiFi opcjonalnie obsługę przez urządzenia IOS lub Android, za pomocą aplikacji, umożliwiającej podgląd na żywo, wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów, adnotacje, pomiary, przechwytywanie obrazu oraz udostępnianie zapisanych materiałów – UWAGA, ten parametr jest kryterium oceny ofert! | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| 2. | Rzutnik lub tablica multimedialna – UWAGA, ten parametr jest kryterium oceny ofert! | Zapewniające: wyświetlanie obrazu wielowymiarowego w rozdzielczości nie gorszej niż Full HD (1920 x 1080) | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| 3. | Gwarancja | Na minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru (nieobejmująca części zużywających się naturalnie) | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| D | Certyfikaty jakości, dostawa i montaż |
| 1. | Certyfikaty | Wymagane są: Certyfikat jakości co najmniej ISO 9001 CE producenta mikroskopu | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| 2. | Dostawa i montaż sprzętu oraz szkolenie z obsługi | Wymagane są: Dostawa sprzętu oraz montaż w siedzibie Zamawiającego Przeprowadzenie szkolenia z obsługi w siedzibie Zamawiającego | ………………. Spełnia/Nie spełnia |

…………………………………………………………….…

(podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)*

*<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>