| Lp. | Opis parametrów | Wymagane minimalne parametry | Parametry oferowanego urządzenia (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sprzedaż i dostarczenie optycznego mikroskopu cyfrowego do światła przechodzącego i odbitego, do celów naukowych i komercyjnych |
| Producent …………………………………………………………..………………………………………………………………..……………… (Należy podać) Model ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Rok produkcji: …………………………………………………………………..(nie wcześniej niż 2022) |
| A | Zakup optycznego mikroskopu cyfrowego do światła przechodzącego i odbitego |
|  | Korpus mikroskopu | podstawa XYZ zautomatyzowana, Zakres ruchu podstawy XY: 100 x 100 mm Ładowność: min. 5 kg Zintegrowana kamera w statywie służąca do kontroli odległości obiektywu od próbki, wraz z wizualizacją dystansu roboczego obiektywu. Zmotoryzowana oś Z statywu : rozdzielczość motoru min. 0,1 μm Zintegrowane ze statywem światło przechodzące, adapter polaryzacyjny do światła przechodzącego z możliwością zmiany kąta polaryzacji, Obserwacja pod kątem do 90° dla trudnodostępnych miejsc, | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| 2. | Kamera cyfrowa– UWAGA, ten parametr jest kryterium oceny ofert!: | Czujnik wizyjny CMOS 1/1,7 cala, Całkowita liczba pikseli: min. 4168 x 3062, Nagrywanie - min. 30 klatek/sek, Rozdzielczość sensora kamery cyfrowej: min. 12 megapikseli (4k), | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| 3. | Obiektywy – UWAGA, ten parametr jest kryterium oceny ofert!: | Min. 3 obiektywy obejmujące Zakres powiększeń 20x - 100x, jasne pole, ciemne pole, polaryzacja, oświetlenie pierścieniowe z podziałem na sekcje, dystans roboczy 30 mm, Zakres powiększeń 100x - 500x, jasne pole, ciemne pole, polaryzacja, oświetlenie pierścieniowe z podziałem na sekcje, dystans roboczy 24 mm, Zakres powiększeń 500x - 2500x, jasne pole, ciemne pole, polaryzacja, oświetlenie pierścieniowe z podziałem na sekcje, dystans roboczy 6mm, | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| 4. | Komputer i oprogramowanie– UWAGA, ten parametr jest kryterium oceny ofert!: | • Kolorowy wyświetlacz LCD (4k) 27” 3840 x 2160, • System operacyjny Win 10 lub nowszy • Pojemność pamięci min. 1 TB, • min. 2 wyjścia USB 3.0 oraz 6 wyjść USB 2.0 Oprogramowanie dodatkowe • 1. Oprogramowanie z funkcją nawigacji pozwalająca łatwo przemieszczać się na badanej próbce przy zakresie powiększeń 20x – 2500x, • 2. Oprogramowanie do automatycznego zliczania obiektów po kolorze, kontraście, jasności m.in.: udział%, ilość, powierzchnia min do 29 999 obiektów, • 3. Oprogramowanie do pomiarów chropowatości liniowej (m.in.: Ra, Rz) i powierzchniowej (m.in.: Sa, Sz) zgodnie z ISO, • 4. Oprogramowanie do kompozycji zdjęć w pełnej głębi ostrości za pomocą jednego przycisku, • 5. Oprogramowanie do pomiarów 2D i 3D (pomiary na liniach profilowych) z funkcją wykrywania krawędzi, • 6. Oprogramowanie do modelowania 3D, możliwość porównywania modeli 3D, • 7. Oprogramowanie do generowania raportów z szablonów, • 8. Oprogramowanie z funkcją automatycznej reprodukcji ustawień oświetlenia oraz HDR • 9. Oprogramowanie do łączenia obrazów w zdjęcia panoramiczne 50 000 x 50 000 pikseli, • 10. Oprogramowanie do usuwania odblasków, • Nagrywanie filmów wideo, • Całe oprogramowanie w języku polskim | ………………. Spełnia/Nie spełnia Proszę podać ilość oferowanych dodatkowych programów i je wymienić : ……. |
| 5. | Gwarancja – UWAGA, ten parametr jest kryterium oceny ofert!: | Na minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru (nieobejmująca części zużywających się naturalnie) | ………………. Spełnia/Nie spełnia |
| 6. | Inne wymagania | Konsola sterująca do obsługi urządzenia w j. polskim, Automatyczna zmiana powiększeń w pełnym zakresie 20x- 2500x, Bezpłatna kalibracja urządzenia minimum raz w roku Szkolenie oraz instalacja, Oprogramowanie zewnętrzne do instalacji na komputerach typu PC bez ograniczeń licencji, Sprzęt zastępczy na czas awarii, Bezpłatna aktualizacja software, Możliwość rozbudowy o inne komponenty m.in.: druga kamera cyfrowa, inne obiektywy, analizator składu chemicznego i inne Posiada certyfikat zgodności CE, | ………………. Spełnia/Nie spełnia |

…………………………………………………………….…

(podpis  osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)*

*<dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy>